宣环审〔2022〕40号

达州市宣汉生态环境局

关于年产120万吨水泥粉磨站技术改造项目

环境影响报告表的批复

宣汉万象建材有限公司：

你公司报送的《年产120万吨水泥粉磨站技术改造项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于宣汉县柳池工业园区宣汉万象建材有限公司厂区内，不新增用地，主要将现有Φ3.8×13m卧式球磨机、OX3000涡旋组合选粉机辅料生产线通过新增设备调整为水泥生产线，调整后该生产线年产水泥60万吨；因设备老化，为降低能耗，提高设备利用率，将现有Φ3.2×13m球磨机水泥生产线产能年由年产水泥100万吨下调至年产水泥60万吨；项目技改后两条生产线年产水泥120万吨，辅料采用外购，产品种类及产量发生变化，劳动定员不变。项目总投资约1860.2万元，其中环保投资11.5万元。项目符合国家产业政策和当地发展规划，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响很小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、运营期应做好以下工作：

（一）运营期应落实好废水治理工作。洗车槽废水应做到循环使用不外排；设备冷却水应循环使用不外排。餐饮废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池收集，通过园区市政污水管网进入柳池工业园区污水处理厂处理。

（二）运营期应落实好废气治理工作。原料堆放场、堆放库、初破碎区域等采用全密闭设置，并配套设置布袋除尘器除尘；水泥生产线主要设备设置在密闭厂房内，配套安装除尘设施；水泥装车区域采三面围挡，并设置布袋除尘器除尘；水泥圆筒仓配套布袋除尘器除尘；厂区道路采用洒水车洒水降尘，运输车辆经洗车槽冲洗后清洁上路；食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后引至所在建筑楼顶排放。

（三）运营期应落实噪声防治工作。选用低噪声设备、变频控制系统、隔声消声墙围挡、基础减震等措施降噪。运行过程中加强设备的维修维护，确保设备正常运行。

（四）运营期应落实固废防治工作。各生产环节收集粉尘、建筑垃圾等应重新进入生产系统使用，做到循环利用；废包装袋、建渣分离废钢筋等集中收集后外售废品回收站处理；废机油、废含油抹布等集中收集，暂存于危废暂存间内，交由资质单位处置。员工生活垃圾集中收集交由园区环卫部门处理。

（五）厂区内应做好分区防渗工作。一般防渗区：化粪池、洗车槽、原料堆放场、原料堆放库、生产区域采取防渗混凝土硬化。重点防渗区：机修间、危废暂存间采取防渗混凝土硬化。

（六）运营期应制定环境监测计划，每年须委托具有相应资质的环境监测机构，对厂区粉尘、噪声按照监测要求进行监测。

（七）建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》更新突发环境事件应急预案，并到当地生态环境主管部门备案。

（八）建设单位在运营过程中应随时接受环保部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展环境保护竣工验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年10月17日