# 建设项目环境影响报告表

（污染类影响）

项目名称： 年产八千吨石墨负极材料项目

建设单位（盖章）：  宣汉县杨家河页岩砖厂

编制日期：              2022年4月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产八千吨石墨负极材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2201-511722-04-01-357864】FGQB-0009号 |
| 建设单位联系人 | 高洪伟 | 联系方式 | 13982854722 |
| 建设地点 | 宣汉县君塘镇滴水村九组 |
| 地理坐标 | （ 107 度 36 分 38.959秒，31 度19分47.582秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宣汉县发改局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2201-511722-04-01-357864】FGQB-0009号 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15373.41（本项目在现有厂房内建设，不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目为年产八千吨石墨负极材料项目。依据《产业结构调整指导目录(2019年本修正)》，项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许类。2022年1月20日，宣汉县杨家河页岩砖厂在宣汉县发展和改革委进行了备案，其备案号为川投资备【2201-511722-04-01-357864】FGQB-0009号。 与“三线一单”的符合性分析 按照四川省人民政府《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）和四川省长江经济带战略环境评价工作领导小组办公室《关于进一步优化完善市（州）“三线一单”加快推进应用实施的通知》（川长战办〔2020〕2号）中要求，扎实推进达州市“三线一单”优化完善工作，加快构建分区环境管控体系，编制完成《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》。 （1）生态保护红线 表 1-1 达州市生态保护红线划定范围 生态红线类别 序号 区域类型 划定范围 划定依据 生态评估区 1 生态功能重要性评估区 水源涵养功能、水土保持功能、生物多样性维护功能极重要区 根据划定指南进行评估得到 2 生态环境敏感性评估区 水土流失极敏感区 根据划定指南进行评估得到 禁止开发区 1 自然保护区 核心区、缓冲区、部分实验区 自然保护区总体规划 2 风景名胜区 核心景区 风景名胜区总体规划 3 森林公园 生态保育区、核心景观区 森林公园总体规划 4 地质公园 地质遗迹保护区 地质公园总体规划 5 湿地公园 湿地保育区、恢复重建区 湿地公园总体规划 6 世界自然遗产地 核心区 自然遗产地总体规划 7 饮用水水源保护区 一级保护区 饮用水水源保护区划分技术报告 8 水产种质资源保护区 核心区 水产种质资源保护区规划 其它各类保护地 1 极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、特大地质灾害区 全域 表 1-2 达州市生态保护红线类型统计表 序号 生态保护红线区域名称 主导生态功能重要性类型 面积（km2) 生态保护红线区域 1 大巴山生物多样性维护.水源涵养生态保护红线 生物多样性维护、水源涵养 1235.40 龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、八台山省级风景名胜区、百里峡风景名胜区、百里峡省级自然保护区、蜂桶山省级自然保护区、以及崖柏极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、特大和大型地质灾害隐患点 2 盆中城市饮用水源.水土保持生态保护红线 水土保持 18.49 后河特有鱼类水产种质资源保护区、乌木水库饮用水源地、大竹百岛湖省级湿地公园、大竹龙潭省级湿地公园、宝石桥水库饮用水源地、巴河特色鱼类国家级水产种植资源保护区、罗江库区水源地等保护地 达州市生态保护红线和一般生态空间均为生态环境优先保护区，共52个管控单元，其中生态保护红线一共26个管控单元，涉及大竹县、达川区、渠县、开江县、宣汉县、万源市、通川区；一般生态空间一共26个管控单元，涉及大竹县、渠县、达川区、开江县、通川区、宣汉县、万源市。 本项目位于宣汉县君塘镇不涉生态保护红线，也不涉及一般生态空间。不涉及乡镇饮用水水源地。 （2）环境质量底线 本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造中的其他类项目，在施工和生产过程中确保周边环境满足相应规定的环境质量目标，具体环境质量底线情况见下表。 表1-3 环境质量底线管控要求一览表 序号 环境要素 指标名称 目标值 执行标准 指标属性 1 地表水 地表水环境质量 不降低地表水功能区级别 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类 约束指标 2 地下水 地下水环境质量 地下水水质不 低于现状 《地下水质量标准》 （GB14848-2017）Ⅲ类标准 约束指标 3 环境空气 环境空气质量 不低于现状 《环境空气质量标准》（GB30296-2012）二级 约束指标 4 声环境 厂房周边区域声环境满足原有声功能区划要求，厂房厂址处厂界噪声达标 不低于现状 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 约束指标 5 土壤环境 土壤环境质量 不低于现状 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018） 约束指标 （3）资源利用上限： ①能源利用上线 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，长滩河流域所在区域属能源管控的一般管控区。本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造中的其他类项目，符合能源管控分区的管控要求。项目在达州市高污染燃料禁燃区图的位置见图1-1。 图1-1 项目在达州市高污染燃料禁燃区图的位置示意图 ②水资源利用上线 根据达州市水资源利用上线管控区划结果，达州市7个区县均属于水资源利用上线管控的一般管控区。单从用水资源管理制度确定的用水总量这一指标来看，通川区、达川区用水总量都已超过控制指标，为超载状态，在考虑了达州市水资源禀赋和过境水的条件下，综合评价为未超载。管控要求为：在各行业、各领域推进节水，在全社会形成节水理念和节水氛围，全面建设节水型社会。具体包括：在农业用水方面，要大力发展农业节水灌溉，完成大型灌区和重点中型灌区续建配套与节水改造规划任务，进而提升灌溉水利用系数。 表 1-4 宣汉县水资源承载能力评价结果 单位：（亿m3） 分区 用水总量指标评价 地下水开采量指标评价 总体评价 综合评价 备注 控制指标 实际用水量 承载状况 控制指标 实际开采量 承载状况 承载状况 宣汉县 2.25 2.1883 临界状态 0.12 0.0034 未超载 临界超载 未超载 位于前河、中河、后河两岸，过境水资源充沛，开发利用潜力大 上表可知，宣汉县用水量指标处于临界状态，本项目不涉及地下水开发，只是在加工生产过程中，使用少量的水资源，且生产用水循环使用，不涉及新增占地。 ③土地利用资源上限 根据《达州市国土空间总体规划（2019-2035）》，长滩河流域所在区域属土地资源利用上线管控分区的一般管控区，不涉及生态保护红线或重度污染农用地或污染地块。本项目在原有项目上进行技改，符合管控要求。 （4）环境准入负面清单： 据《达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》（2021.1），宣汉县优先保护类环境管控单元生态环境准入清单如下表所示： 表 1-5 优先保护类环境管控单元生态环境准入清单 序号 环境管控单元编码 行政区划 环境管控单元分类 该单元下的环境要素 管控区情况 区域特点 类别 环境准入清单 1 ZH51172210001 宣汉县 优先保护单元1 1、生态保护红线、一般生态空间； 2、水环境一般管控区、水环境优先保护区； 3、大气环境一般管控区、大气环境优先保护区、大气环境弱扩散重点管控区；； 4、农用地优先保护区、土壤污染风险一般管控区； 5、水资源一般管控区、土地资源重点管控区。 1、本单元为生态优先保护单元； 2、单元内有：百里峡风景名胜区、四川宣汉县百里峡自然保护区、龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、四川省东林山省级森林公园、生态公益林、生态功能重要区、生态功能极重要区； 3、单元内涉及部分基本农田。 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 位于一般生态空间内的工业园区外工业企业：符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续、且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业结构调整、技改升级等，适时搬迁；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 -其他要求参照达州市总体准入要求-优先保护单元 2 ZH51172210002 宣汉县 优先保护单元2 1、生态保护红线、一般生态空间； 2、水环境一般管控区、水环境优先保护区； 3、大气环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区； 4、农用地优先保护区、土壤污染风险一般管控区； 5、水资源一般管控区、土地资源重点管控区。 1、本单元为生态优先保护单元； 2、单元内有：后河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、后河徐家坡水源地、达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区。 3、单元内涉及部分基本农田。 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -其他要求参照达州市总体准入要求-优先保护单元 3 ZH51172210003 宣汉县 优先保护单元3 1、生态保护红线、一般生态空间； 2、水环境一般管控区； 3、大气环境一般管控区、大气环境布局敏感重点管控区； 4、农用地优先保护区、土壤污染风险一般管控区； 5、水资源一般管控区、土地资源重点管控区。 1、本单元为生态优先保护单元； 2、单元内有：生态公益林、生物多样性生态功能重要区、四川宣汉国家森林自然公园。 3、单元内涉及部分基本农田。 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -其他要求参照达州市总体准入要求-优先保护单元 4 ZH51172210004 宣汉县 优先保护单元4 1、生态保护红线； 2、水环境一般管控区； 3、大气环境弱扩散重点管控区； 4、农用地优先保护区、土壤污染风险一般管控区； 5、水资源一般管控区、土地资源重点管控区。 1、本单元为生态优先保护单元； 2、单元内有：四川省宣汉白马山森林自然公园。 3、单元内涉及部分基本农田。 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -其他要求参照达州市总体准入要求-优先保护单元 5 ZH51172210003 宣汉县 优先保护单元5 1、一般生态空间； 2、水环境一般管控区； 3、大气环境一般管控区； 4、农用地优先保护区、土壤污染风险一般管控区； 5、水资源一般管控区、土地资源重点管控区。 1、本单元为生态优先保护单元； 2、单元内有：马渡关石林省级自然与文化遗产地。 3、单元内涉及部分基本农田。 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求： -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -其他要求参照达州市总体准入要求-优先保护单元 本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造中的其他类项目不涉及《达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》（2021.1）中的负面清单，也不涉及《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中内容。 综上，本项目与“三线一单”的相关要求是相符的。 与国家及地方有关大气污染防治的规范文件符合性分析 本项目涉及的法律法规主要包括：《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物防治行动计划》（国发[2013]37号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》。 项目与相关法律法规的符合性分析见下表： 表1-6 项目与大气污染防治相关的法律法规符合性分析 文件名称 规范要求 本项目 备注 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号） （四）严控“两高”行业新增产能。 本项目主要能源结构为天然气、电力 符合 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号） （二）目标指标。到2020年，…PM2.5未达标…地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%...提前完成“十三五”目标任务的省份，要保持和巩固改善成果； （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，…积极推行区域、规划环境影响评价… （七）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放…。 根据宣汉县生态环境监测站2020年环境空气质量现状监测，宣汉县环境空气质量为达标区。 符合 本项目选址位于宣汉县君塘镇，不涉及生态红线；用水、用电、用气等资源；项目利用原厂房生产；正常运行过程中配套完善的废气收集、治理设施，满足国家、地方相关环保要求，符合园区环境准入负面清单，符合“三线一单”管控要求。 符合 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号） 以改善大气环境质量为目标…到2020年，全省未达标地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）未达标…地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%...； （一）调整产业结构，深化工业污染治理：强化“三线一单”约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录…推进工业污染源全面达标排放…开展工业炉窑污染整治…落实国家工业炉窑行业规划和环保、能耗等标准… （1）本项目选址位于宣汉县君塘镇，根据宣汉县生态环境监测站2020年环境空气质量现状监测，宣汉县环境空气质量为达标区。 （2）同时，针对拟建项目配套完善的废气收集、处理设施，污染物排放满足国家、四川省工业炉窑污染治理清单及行业污染物排放标准。 符合 四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》 一、执行地区，执行地区为《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》划定的省大气污染防治重点区域，涉及15市77县（市、区），含达州市通川区全域，达川区除石梯镇、石桥乡、桥湾镇、银铁乡、五四乡外的区域； 1….新建企业（项目）执行本公告中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 本项目选址位于宣汉县君塘镇，不属于四川省大气污染防治重点区域。 符合 由上表可知，本项目符合国家级地方大气污染的相关法律法规。 4、选址合理性分析 本项目在原有用地范围内进行改扩建，不新增用地。 根据《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》（川办函[2010]26号）、《四川省城镇集中式饮用水水源地保护区区划表》、《达州市饮用水源保护区划分的通知》（达市府发【2006】26号）及《四川省人民政府关于同意达州市、德阳市调整饮用水源保护区的批复》（见附件六、附图五）可知，本项目与达州市饮用水源直线距离为5100m，不在集中式饮用水源保护区准范围内。 本项目位于位于宣汉县君塘镇滴水村九组，距宣汉县城约11km。项目南侧100m处为省道S201线；西北侧40m处为四川博通矿用风机有限公司；西、东两侧均为林地。项目选址周围为农村，周围主要林和田地为主，项目附近远离村民居住集中区，有少量散户住户。 项目用地区内地势平坦，周围无重大污染源区，与本项目厂区100m处为省道S201线，交通运输十分方便，水电已接通，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，区域噪声现状符合声环境功能区划要求，项目区环境容量满足项目建设的需要。项目建设地块周围500m范围内没有需要保护的文物古迹、自然保护区、珍稀动植物，周围环境较简单，土壤及植被的自净化能力强，项目能够最大限度的利用现有土地资源，由此可知，无论项目对外环境、还是外环境对本项目均无明显制约因素，因此项目选址合理。 5、平面布置的合理性分析 本项目总图布置依据工厂的性质、规模、场地条件等具体要求，将煤矸石堆场及页岩堆场设于厂区北侧，破碎加工布设于厂区西北侧；将制砖工序布置在西北侧，节约了土地；成品堆场布设在项目西侧，方便产品的输出，针状焦原料位于厂房内部的东侧。配电房与周围设施安全距离符合相关规范要求。本项目整个厂区功能区分较明确，运转流线较为合理。经分析，本工程的总平面布置有如下特点： (1) 符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生等规范的要求。 (2) 满足工艺流程紧凑、运输方便。 (3) 根据工厂生产的使用要求，密切结合场地的条件和交通运输、动力供应等状况，因地制宜的布置车间建筑物及各种设施，力求总平面紧凑、节约用地。 (4) 车间内按照生产工艺流程进行布置，防止工艺流程交叉、迂回。 综上所述：项目的总平面布置是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 （一）企业现状 宣汉县杨家河页岩砖厂始建于2012年，租用君塘镇滴水村九组土地23.06亩，采用24门轮窑工艺，年产2000万标块煤矸石、页岩，无环评手续，2015年停产。根据宣汉县人民政府要求，宣汉县杨家河页岩砖厂投资2500万元进行扩能技改，采用隧道窑工艺，将年产能提高到6000万块标砖，2018年4月取得扩能技改项目环评批复（宣环审[2018]39号），2017年12月宣汉县杨家河页岩砖厂在宣汉县经济和信息化局进行了备案，改造一条隧道窑，新增脱硫塔、降尘等设备。根据宣汉县人民政府要求，宣汉县杨家河页岩砖厂投资2500万元，扩能技改年产6000万块烧结墙体材料生产线技改项目，并将产能提升为年产6000万块烧结墙体材料。2018年3月完成了年产6000万块烧结墙体材料扩能技改项目环境影响报告表编制，2018年4月宣汉县环境保护局《关于年产6000万块烧结墙体材料扩能技改项目环境影响报告表的批复》（宣环审[2018]39号）。2020年6月，业主组织了《年产6000万块烧结墙体材料扩能技改项目竣工环境验收》验收，通过了验收。 （二）本项目概况 公司拟投资800万元在现有厂区内新增石墨负极材料生产线，建设“年产八千吨石墨负极材料项目”（以下简称本项目）。2022年1月20日，宣汉县杨家河页岩砖厂在宣汉县发展和改革委进行了备案，其备案号为川投资备【2201-511722-04-01-357864】FGQB-0009号。在不改变原有设备的情况下，增加一条年产八千吨石墨负极材料生产线，其原料为煅烧后的针状焦，根据原料厂家提供的监测报告，其含量硫量低，煅烧产生的二氧化硫很少。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分析，“3091 石墨及碳素制品制造”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相关内容分析，本项目环评形式应为报告表，具体情况详见下表： 表2 -1 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》分析一览表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 文件 二十七、非金属矿物制品30 生态环境部令 第16号 60 耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品 其他（√） / 按照《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》、地方生态环境行政主管部门的意见，宣汉县杨家河页岩砖厂“年产八千吨石墨负极材料项目”应当进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业；60石墨及其他非金属矿物制品制造中的其他类”，故本项目应编制环境影响报告表。 建设项目基本情况 项目名称：年产八千吨石墨负极材料项目； 建设单位：宣汉县杨家河页岩砖厂； 建设性质：改扩建； 建设地点：宣汉县君塘镇滴水村九组； 占地面积：全厂占地面积15373.41m2（本项目在现有厂区内建设，不新增用地）； 项目投资：800万元。 项目产品方案及生产规模 本项目为新增石墨负极材料生产线项目，项目建成后，年产八千吨石墨负极材料。 表2-2项目产品方案表 产品名称 现有工程产能 本项目新增产能 本项目建成后全厂产能 备注 烧结墙体砖 6000万块 0 6000万块 不改变原有制砖工艺、设备、原材料 石墨负极材料 0 8000吨 8000吨 项目组成及建设内容 表2-3 项目组成及主要环境问题 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 罐装车间 不锈钢煅烧罐500套，螺旋灌装设备2套。 施工噪声、扬尘、建渣、施工人员生活污水 噪声、废气 新建 烘干、煅烧隧道窑生产线一条 2道（其中1道主要用于胚砖的烘干、另外1道主要用胚砖的烧制），尺寸均为92.5m×3.66m×3.3m，砖混结构（窑内衬耐火砖），四周各设有1条轨道（宽1.5m，围绕直通式隧道窑）。用于针状焦烘干、烧制，共有两个隧道窑，占地面积3500m2，位于项目的中央。 烟尘 SO2 依托现有工程 辅助 工程 产品堆放区 主要暂存石墨负极材料 新建 两个 配电房 位于厂区东北侧，占地面积10m2，设有两台变压器，一台325kW，一台250kW。 依托现有工程 机修房 1间，占地面积10m2，砖混结构。 依托现有工程 厂区道路 贯穿整个项目区，与乡村公路相连，长约150m，宽4m，水泥硬化路面。 依托现有工程 公用工程 供电系统 由乡镇电网提供，从项目东北侧引入一路乡政电源，配电室设有变压器（2台）。 / 依托现有工程 供水系统 项目用水来源于君塘镇自来水厂 / 依托现有工程 排水系统 项目设有雨污分流，生活污水收集进入旱厕，雨水通过雨水沟收集。 / 依托现有工程 环保工程 废水治理 生活污水通过厂区内新建的旱厕收集，定期运往附近农田施肥； 双碱法脱硫废水闭路循环，不外排。 废水 依托现有工程 废气治理 原料堆场采用喷淋装置除尘设施同时加盖遮盖网；胚砖加工区进行封闭设计采取洒水措施，并在破碎和筛分设备上方安装集气罩和袋式除尘器，排气筒高度为15m。 废气 依托现有工程 隧道窑废气采用湿式钠钙双碱脱硫塔，排气筒高度为17m。 烟尘 SO2 NOx 氟化物 依托现有工程 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振 噪声 新建 固废治理 除尘器收集粉尘、脱硫除尘装置的收集粉尘回用；生活垃圾集中收集定期运往当地垃圾收集站；脱硫除尘沉淀池钙泥经收集后回用于搅拌工序。新增1个除尘装置。 固废 依托现有工程 办公生活 位于厂区入口南侧，占地面积约600m2。 废水、固废 依托现有工程 原辅材料 根据业主提供的资料及估算，本项目主要原辅材料年用量见下表2-4、2-5。 表2-4原项目主要原辅材料及能源一览表 序号 工序 名称 用量 来源 1 制砖原料 页岩 5.0万t/a 外购 2 制砖原料 煤矸石 10.0万t/a 外购 3 烧制阶段 煤炭 30t/a 外购 4 烧制点火 木材 2t/a 外购 5 脱硫工序 氢氧化钠 0.5 t/a 外购 6 脱硫工序 碳酸钠 2 t/a 外购 7 脱硫工序 石灰石 5 t/a 外购 8 用电设施 电(KW•h) 100万kw.h/a 当地电网 9 用水 自来水 18630t/a / 表2-5本项目主要原辅材料及能耗情况表 类别 名称 单位 数量 备注 主要原辅材料 原料：石墨负极原料（煅烧后针状焦） t/a 8000 外购 脱硫剂 石灰石 t/a 50 外购 碳酸钠 t/a 1 外购 氢氧化钠 t/a 0.5 外购 能源 电 万Kw.h 0.5 依托已建变电站 主要原辅料分析： 据项目设计，本项目生产原料为外购的煅烧后的针状焦，上游厂家已经在炭化炉中1300℃的高温下进行过一次处理，无挥发酚、苯并芘及沥青烟等物质 已去除。通过项目生产原料检测资料分析，本项目生产原料灰分、硫含量等杂质含量均较低，且在真空状态下进行烧制，不会产生污染物。具体情况详见下2-6所示。 表2-6 贝特瑞新材料集团股份有限责任公司QA 检验报告 项目 单位 规格 检查值 灰分 % ≤0.05 0.016 水分 % ≤0.1 0.003 硫 ppm ≤100 25.681 项目设计，本次环评对象为利用砖厂原有2条隧道窑，进行低温煅烧，设计温度900℃；并密封下冷却至常温。然后，再经螺旋灌装机装料，从而，得到高品质锂电池负极材料。 由此可知，本项目隧道窑处理对象仅石墨负极材料生产原料/中间相碳微球，不涉及其他生产辅料，真空状态下烧制 ，不会产生污染物。。 主要生产设备 项目主要设备见表2-7。 表2-7主要生产设备一览表 类别 名称 数量 型号 备注 生产设备 不锈钢煅烧罐 500（套） 密封 螺旋灌装机 1（套） 1（套） 粉体真空吸料机 1（套） 1（套） 水平衡 本项目生产过程不使用水，车间地面不使用水拖洗，仅清扫灰尘，用水主要为办公生活用水。根据本项目具体情况，项目水平衡图见下图： 项目投资、劳动定员及工作制度 投资：项目总投800万元人民币 劳动定员：现有工程劳动定员20人，本项目不新增劳动人数。 工作制度：年平均工作天数286天，每天工作24小时 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期及产污流程简述 1、工艺流程简述 本项目利用现有工程预留车间进行建设，无土建工程，仅对厂房隔断、装修、设备安装和调试。因此，施工过程中主要环境问题有施工机械设备噪声、运载车辆废气、扬尘、建筑废渣土、生活污水和生活垃圾等，施工期产污流程图如下： 图2-1 施工期流程及产污位置图 二、营运期工程分析 1、工艺流程及产污位置 注：红色部分为本项目生产工艺 图2-2工艺流程图及产污环节图 工艺流程简述： 灌装：针状焦是石墨负极材料原料，原料通过编织袋运输到场地，打开编制袋，通过螺旋灌装设备将针状焦输送到不锈钢煅烧罐内，该过程会产生一定量的粉尘。 加热：将装好的针状焦不锈钢罐放到窑车上（每车放2-4罐）进入移动式隧道窑借助墙体材料烧制时产生的热量进行烧制，针状焦在烧制过程中不会产生污染物，经安装在隧道窑预热带与烧制带之间的一台风机引入干燥段进行热能再利用。该过程不新增污染物。 成品：经煅烧冷却后的石墨负极材料，自然冷却，通过粉体真空吸料机进行装袋，然后销售。该过程会产生一定量的粉尘。 螺旋灌装机 粉体真空吸料机 烧石墨的罐子 图2-3设备图 营运期产污情况 根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在运营期产生的污染因素如下： 废水：不新增生活污水。 废气：粉尘。 噪声：罐装机械噪声。 固废：不新增办公生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程环评、验收及排污许可手续情况介绍 宣汉县杨家河页岩砖厂始建于2012年，占地租用君塘镇滴水村九组土地23.06亩（约15373.41m2），主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等组成，主要布置为原料堆存区、破碎区、制砖区、烧制窑、办公区等，其中烧制区24门轮窑窑长约120m，宽约12m，高2.8m。现有项目生产工艺由于内燃高、不能节能减排、生产工艺落后、生产成本较高，现有项目没有进行环评和竣工环境保护验收。现有生产规模为年产2000万标块煤矸石、页岩砖，产生较低，无环评手续，轮窑无烟气脱硫设施，对周围环境造成一定影响。为了企业的生存与发展，并满足当地建筑市场的需求，该厂于2015年停产。2017年12月宣汉县杨家河页岩砖厂在宣汉县经济和信息化局进行了备案，改造一条隧道窑，新增脱硫塔、降尘等设备。根据宣汉县人民政府要求，宣汉县杨家河页岩砖厂拟投资2500万元，扩能技改年产6000万块烧结墙体材料生产线技改项目，并将产能提升为年产6000万块烧结墙体材料。2018年3月完成了年产6000万块烧结墙体材料扩能技改项目环境影响报告标编制，2018年4月宣汉县环境保护局《关于年产6000万块烧结墙体材料扩能技改项目环境影响报告表的批复》（宣环审[2018]39号）。2020年6月，业主组织了《年产6000万块烧结墙体材料扩能技改项目竣工环境验收》验收，通过了验收。 二、现有工程项目组成 现有工程项目组成、主要建设内容及环境问题见下表。 表2-8 现有工程组成建设内容 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 运营期 主体 工程 烘干、烧制隧道窑生产线一条 2道（其中1道主要用于胚砖的烘干、另外1道主要用胚砖的焙烧），尺寸均为92.5m×3.66m×3.3m，砖混结构（窑内衬耐火砖），四周各设有1条轨道（宽1.5m，围绕直通式隧道窑）。用于砖胚烘干、烧制，共有两个隧道窑，占地面积3500m2，位于项目的中央。 烟尘 SO2 NOx 氟化物 已建 原料制备区 用于原料的破碎、粉碎和筛分，顶部及四周均用彩钢瓦结构封闭，高5m；内置4台给料机、1台颚式破碎机、1台锤式粉碎机、1台筛分机及6台皮带输送机，占地50m2，位于项目西北侧。 噪声、 废气 已建 砖胚加工区 1座，顶部及四周均用彩钢瓦封闭，高5m；粉碎后原料进行搅拌配料，然后通过制胚机、切胚机、码砖机制得成形砖胚；设有2个原料粉末仓、1台制胚机、1台切胚机、1台码砖机，占地面积50m2，位于项目西北侧，紧邻原料制备区。 噪声、 废气 已建 辅助 工程 配电房 位于厂区东北侧，占地面积10m2，设有两台变压器，一台325kW，一台250kW。 / 已建 原料堆放区 主要堆放外购的煤矸石和页岩，位于项目北侧，占地面积1000m2。 粉尘 已建 产品堆放区 主要暂存烧制成型的砖，区域设有机械化运输轨道，位于项目东侧紧邻隧道窑，占地面积约900m2。 固废、粉尘 已建 机修房 1间，占地面积10m2，砖混结构。 粉尘、噪声、废机油 已建 厂区道路 贯穿整个项目区，与乡村公路相连，长约150m，宽4m，水泥硬化路面。 已建 公用工程 供电系统 由乡镇电网提供，从项目东北侧引入一路乡政电源，配电室设有变压器（2台）。 / 已建 供水系统 项目用水来源于君塘镇自来水厂 / 已建 排水系统 项目设有雨污分流，生活污水收集进入旱厕，雨水通过雨水沟收集。 废水 已建 环保工程 废水治理 生活污水通过厂区内新建的旱厕收集，定期运往附近农田施肥； 双碱法脱硫废水闭路循环，不外排。 废水 已建 废气治理 原料堆场采用喷淋装置除尘设施同时加盖遮盖网；胚砖加工区进行封闭设计采取洒水措施，并在破碎和筛分设备上方安装集气罩和袋式除尘器，排气筒高度为15m。 废气 已建 隧道窑废气采用湿式钠钙双碱脱硫塔，排气筒高度为17m。 烟尘 SO2 NOx 氟化物 已建 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振 噪声 已建 固废治理 不合格产品和除尘器收集粉尘、脱硫除尘装置的收集粉尘回用；生活垃圾集中收集定期运往当地垃圾收集站；脱硫除尘沉淀池钙泥经收集后回用于搅拌工序。 固废 已建 办公生活 位于厂区入口南侧，占地面积约600m2。 废水、固废 三、现有工程产品方案 表2-9 现有工程产品方案 产品名称 产能 墙体材料 6000万块/每年 四、原辅材料 现有工程主要原辅材料年用量见下表2-10。 表2-10 主要原辅材料及能耗情况表 序号 工序 名称 用量 来源 1 制砖原料 页岩 5.0万t/a 外购 2 制砖原料 煤矸石 10.0万t/a 外购 3 烧制阶段 煤炭 30t/a 外购 4 烧制点火 木材 2t/a 外购 5 脱硫工序 氢氧化钠 0.5 t/a 外购 6 脱硫工序 碳酸钠 2 t/a 外购 7 脱硫工序 石灰石 5 t/a 外购 8 用电设施 电(KW•h) 100万kw.h/a 当地电网 9 用水 自来水 18630t/a / 主要原辅料分析： ①煤矸石和页岩 A、煤矸石 煤矸石是夹在煤层间的脉石，是成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量低，但比煤坚硬的黑灰色岩石，在采煤过程和洗煤过程中分离出的废渣，实际上它是由含碳物和岩石组成的混合物。煤矸石是煤矿生产过程中产生的废渣，包括岩石巷道掘进时产生的掘进矸石，采煤过程中从顶板、底板和夹在煤层中的岩石夹层里采出来的矸石，以及洗煤厂生产过程中排出的洗矸石。通常将采煤过程和洗煤厂生产过程中排出的矸石叫煤矸石。 煤矸石的化学组成相当复杂，它所包含的元素多达数十种，一般分为有机物（含碳物）和无机物（岩石物质）组成的混合物，前者可燃烧，一般含量在10%～20%之间，含量偏少，后者不能燃烧，但含量达80%以上。生产烧结砖用的煤矸石原材料，一方面要控制其工艺技术性能，另一方面原材料中的有害杂质含量要低。 B、页岩 页岩是由粘土在地壳运动中挤压页形成的岩石。它是一种沉积岩，是固结较弱的粘土经过挤压、脱水、重结昌和胶结作用而形成的。由于它层理分明、易剥离而称为页岩。页岩一般为褐色、灰色或黑色，硬度不高，易破碎，容易加工成理想的制砖原料，是国家提倡发展的新型墙体材料，是替代粘土砖的更新产品。 矿石的物理性质：矿石颗粒度大于0.5mm，0%，0.5~0.05mm，37.84%，0.05~0.005mm，45.91%，＜0.005mm，16.15%。从矿石颗粒度分析结果看，矿区板岩、粉砂质板岩适宜制新型墙体砖。其矿石化学成分为Al2O3 18.12%，Fe2O3 8.76%，SiO2 64.40%，CaO 0.42%。化学成分符合工业指标要求，另外矿区砖瓦用页岩矿塑性指数为9.5，属中等可塑性，达到砖瓦用页岩标准。 五、主要生产设备 项目主要设备见表2-11。 表2-11主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 一 原料场 4 1．1 挖掘机 台 1 1．2 电钻 SD12 台 3 二 预处理计制砖车间 25 2．1 GL800版式给料机 7.5kw 台 3 2．2 GD800箱式给料机 5.5kw 台 1 2．3 胶带输送机 B650×15M 条 6 2．4 颚式破碎机 PE-500×750 台 1 2．5 粉碎机 PC800×800 台 1 2．6 双轴搅拌机 SJ4000-460 台 2 2．7 JKY双级真空挤砖机 60/60（280+110kw） 台 1 2．8 高效滚动筛 2.5m×5m 台 1 2．9 数控切块机 SKB2 台 1 2．10 切坯机 FZQ2 台 1 2．11 液压码坯机 MPH2 台 1 2．12 拉煤斗机 部 3 2．13 粉煤机 台 3 三 烧制车间 3．1 液压电瓶车 48吨 台 4 3．2 液压顶 4.2米 台 3 3．3 电托摆渡车 10T 台 5 3. 4 地爬车 台 12 3．4 窑车 2．5×2．7 台 300 3．5 空压机 0．2立方米 台 3 3．6 抽风机 台 3 3．7 装载机 台 3 四 辅助工程 4 4．1 电力变压器 SL630/10 台 1 4．2 低压配电屏 面 3 六、现有工程工艺流程介绍 1、隧道窑简述： 本项目采用移动式隧道窑烧制工艺，主要建设1条双通道中断面移动式结构隧道窑，配套一根17m高的烟囱，窑长约92.5m，宽约3.66m，高3.3m，占地约3500m2。采用一次码烧工艺（一烘一烧）。使用一次码烧工艺的隧道窑烧制工艺投资少，建设快，目前被广泛采用。煤矸石的烧成温度一般在1200摄氏度左右，采用内燃方式，烧成温度较高时，要对窑进行有效的保温处理，减少室外晾晒时间，大大提高生产效益，降低劳动强度，提高产品质量。 2、生产工艺简述： a、粉碎配料及制坯 （1）煤矸石、页岩的破碎 原料的处理对于制作高强度、高质量的建材用砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分破碎、混合。 先将煤矸石、页岩按按2：1的比例混合后破碎，破碎分两个阶段，首先采用鄂式破碎机进行破碎，破碎后粒径控制在≤20mm；然后送入细碎破碎机进行第二次破碎（粉碎），细碎后其粒径控制在≤1.5mm。 （2）筛分 经破碎加工成细粉后，再经筛分机进行筛分，筛分后粗颗粒送回破碎机进行破碎。 （3）原料混合 将破碎后的煤矸石、页岩送入双轴搅拌机加水混合搅拌，使其成型水分达到11%左右，然后由皮带输送机送到陈化库，按要求把混合料堆放在陈化库进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型和烧制等工序的技术要求，提高产品的质量。 （4）陈化 陈化是将粉磨至所需细度的料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，提高制品质量。工艺设计选用陈化库，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经液压多斗挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入强力搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率（14%左右）达到成型要求。 （5）真空挤出与制坯 经过二次加水搅拌后的原料送入双级真空挤砖机挤出成型，成型后的泥条经表面处理后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，经砖坯输送机送入隧道窑内干燥。 b、干燥、烧制 隧道窑可分为三个带，即预热带（400-950℃）、烧制带（950-1150℃）、冷却带（1150-300℃）。据类比调查，砖坯在烧制带烧制过程中产生的高温含尘烟气，经安装在隧道窑预热带与烧制带之间的风机（1台风机，风机设计风量为55000m3/h）引入干燥窑进行热能再利用。热的烟气经干燥窑底部进入两边烟墙对砖坯直接烘干，可使余热在隧道窑两边均匀分配，使砖坯干燥程度一致，这种方式已在隧道窑制砖行业中得到广泛地应用。余热利用后的废气经风机引至脱硫塔中进行脱硫及除尘处理后，再通过17米高的排气筒排入大气环境中。在隧道窑中，砖的走向与烟气的走向相反。 本项目砖坯在烧制带烧制过程中产生的高温含尘烟气，经安装在隧道窑预热带与烧制带之间的一台风机引入干燥段进行热能再利用。余热利用后的烟气经新型湿脱硫除尘器进行处理后，再通过17米高排气筒排入大气中。 项目系采用钠钙双碱法湿式脱硫工艺。钠钙双碱法工艺主要由脱硫除尘塔、烟囱（17m）、石灰熟化池、再生池、沉淀池、调节池等构筑物及搅拌机、引风机、过滤机等设备组成 脱硫产生的废水生再生及沉淀处理后可以循环使用，脱硫液经再生产生的尘泥可以用于制砖的原料。 3、成品 烧制好的烧结砖冷却后，经人工搬运到堆放区，同时对砖的质量进行检查，而后进行销售。 图2-3 墙体材料生产工艺流程及产污环节图 七、现有工程污染物产生及达标排放情况 1、废水产生及排放情况 生产用水主要为搅拌用水、控尘用水和脱硫除尘用水。搅拌用水、控尘用水随原料进入毛坯砖中，在干燥和烧制窑中被加热变成蒸汽进入大气中。脱硫塔用水主要包括石灰熟化、钠碱罐调节及石膏脱水冲洗过程用水，总用水量为1200m3/d（50m3/h），喷淋层上方安装有1台除雾器，除雾效率75%，烟气带走的水量为10m3/d，循环利用量为1190m3/d。脱硫除尘的废水经沉淀后循环利用，不外排。真空泵用水经循环水箱冷却后循环使用，不外排。 ⑵生活废水：企业运营当中有生活污水产生，本项目劳动定员20人。厂区内不设宿舍及食堂。生活用水量按50L/人.次计，排污系数按80%计，本项目生活用水量为1.0 t/d（折合300 t/a），生活污水量0.8 t/d（折合240 t/a）。经旱厕收集，供附近农户作为肥料之用。 2、废气产生及排放情况 本项目在运营期的大气污染物主要为隧道窑烧制烟气、原料破碎-筛分-搅拌过程产生的粉尘、原料运输及装卸过程粉尘。 隧道窑烧制烟气经引风机引入脱硫塔，脱硫塔采用“湿式双碱法脱硫除尘”工艺处理后经17m烟囱排放，2021年5月26日达州恒福环境监测服务有限公司对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物四种污染物浓度均能满足《砖瓦大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 中的标准限值要求（颗粒物30mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物200 mg/m3、氟化物3 mg/m3），厂界四周颗粒物、二氧化硫、氟化物满足《砖瓦大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的标准限值要求。 原料破碎-筛分-搅拌过程产生的粉尘经进料前加湿处理，密闭车间，在各粉尘产生点采用集气罩收集，再经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，粉尘排放浓度满足《砖瓦大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 中的标准限值要求（颗粒物30mg/m3）。 扬尘采取场地硬化、限制车速、加强保洁工人清扫频次、安装间歇式喷淋装置对经过的道路实施定期洒水、设置进出场口冲洗平台等措施进行抑尘。 3、噪声产生及厂界达标情况 项目运营期噪声主要是破碎机、搅拌机、制砖机等机械设备以及隧道窑风机、车辆运输等产生的，噪声源强在60~110dB(A)。采取的措施有选用低噪声设备、厂房合理布局、基础减振、距离衰减等降噪措施后。根据建设单位提供的监测报告（恒福环检（2021）第30610号），厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，鉴于建设单位实行8小时工作制，装载机、破碎机、搅拌机和制砖机夜间不运行；干燥、烧制为3班制（每天生产24小时）。 4、固体废弃物产生及去向 （1）工业固废 废砖废泥坯收集后经破碎机破碎回用于制砖，循环利用率100%，不外排；布袋除尘器收集粉尘均回用于搅拌工序，不外排；脱硫除尘沉淀池钙泥经收集后回用于搅拌工序，不外排；工业固废对周围环境影响较小。 （2）生活垃圾 生活垃圾收集后集中运送到环卫部门进行处理，对周围环境影响较小。 八、现有工程污染物排放总量汇总 项目生活废水经旱厕收集后农用施肥，禁止外排；脱硫除尘的废水经沉淀后循环利用，不外排。因此，废水不设总量控制指标。 根据宣汉县环境保护局《关于宣汉县杨家河页岩砖厂主要指标的批复》（宣环函[2018]72号），项目工艺废气主要污染物中SO2排放量为42.17t/a，NOx排放量为9.94t/a，因此大气污染物总量控制指标建议为：SO2≤42.17t/a，NOx≤9.94t/a。 九、现有工程实际排放量 废气实际排放量由建设单位提供的检测报告（恒福环检（2021）第30610号），颗粒物11.1mg/m3、二氧化硫39mg/m3、氮氧化物196 mg/m3、氟化物1.38mg/m3满足《砖瓦大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2 中的标准限值要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次评价采用达州市生态环境局2021年6月5日公布的《2020 年达州市环境状况公报》中相关数据和结论。 根据2020年达州市环境状况公报：2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%， 大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区 SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 本项目位于宣汉县，由《2020年达州市环境状况公报》可知，宣汉县环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本指标均达标。因此，本项目所在区域属于达标区。 根据检测报告《宣环监字（2020）第075号》宣汉县杨家河页岩砖厂，特征污染物为颗粒物，区域内监测点值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，表明区域内颗粒物浓度达标。 二、地表水环境质量现状评价 根据达州市生态环境局2021年6月5日公布的《2020年达州市环境质量公报》2020年全市区域水质状况评价为优（以年均值进行评价，粪大肠菌群不参与水质总体评价），23条河流37个地表水断面中优良水质（I~III类）断面34个，占91.9%；IV类水质断面2个，占5.4%；V类水质断面1个，占2.7%；无劣V类水质断面。河流水质超标污染物有总磷、氨氮、化学需氧量。年均值超标的断面为东柳河墩子河、平滩河牛角滩、铜钵河山溪口码头。项目区位于宣汉县君塘镇，项目区州河河段达标。 三、声环境质量现状及评价 宣汉县环境监测站于2020年6月11日-6月12日对本项目所在场地四周声环境质量现状进行了监测，本次监测时间为监测二天。检测报告为《宣环监字（2020）第075号》 1、监测点布置 在拟建项目场界周边共设置3个监测点，监测等效声级LeqdB(A)，监测布点见表3-1，监测布点详见附图。 表3-1噪声监测布点 监测点 监测点位置 1# 项目南侧厂界外1m 2# 项目北侧厂界外1m 3# 项目西侧厂界外1m 2、监测项目 各监测点昼间及夜间的等效连续A声级。 3、监测时间和频次 连续两天对评价区内进行的噪声质量监测。 4、监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定方法进行。 表3-2噪声检测方法、方法来源 项目 检测方法 方法来源 使用仪器编号 声环境噪声 声环境质量标准 GB3096-2008 AWA5688多功能声级计（029） 5、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准直接进行比较的方法进行评价。若实测值大于标准值指数超标，若小于标准值则良好。 6、监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 编号 2020.6.11 2020.6.12 标准值 昼 夜 昼 夜 昼 夜 1#项目南侧厂界外1m 56.9 41.6 53.4 40.0 60 50 2#项目西侧厂界外1m 53.9 472 52.6 48.4 60 50 3#项目北侧厂界外1m 52.7 46.3 58.6 47.7 60 50 监测结果表明，项目厂界昼间的环境噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限制昼间60dB(A)。 四、生态环境状况 项目所在区域以人工林地生态系统和农田生态系统为主，但无天然林，无珍稀植被和古、大、奇树木，区域内植被主要为农作物、景观植被。区域内系统生物多样性程度较低，无野生动物和珍稀动物。项目用地为宣汉县供销仓库，目前均已闲置，占地范围内大部分为无植被硬化地面，因此生态环境现状一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、外环境关系简介 根据现场踏勘，本项目位于宣汉县君塘镇滴水村九组，东经107.610821571°，北纬31.329884397°，距宣汉县城约11km。项目南侧100m处为省道S201线；西北侧40m处为四川博通矿用风机有限公司；西、东两侧均为林地。 监测布点及外环境关系示意图见附图3。 二、主要环境保护目标 根据本项目所处地理位置，周围的环境关系和环境特征、营运期排污情况及运行特点，确定与本项目相关的主要环境保护目标如下： 1、环境空气 保护项目区域环境空气质量，确保其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境 与项目有关的地表水体为小河沟，地表水环境保护目标为小河沟，确保小河沟水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 3、声环境 营运期声环境保护目标为项目所在区域声环境质量，确保项目周边满足项目厂界昼间的环境噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限制昼间60dB(A)。 主要环境保护目标见下表3-4。 表 3-4 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位距离 人数 保护级别 1 何家湾 西北，200 m 约30人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2 柳家沟 东侧，170 m 约25人 3 石坝湾 东南侧，470 m 约70人 4 君塘镇卫生院 西南，170m 约30人 5 大垭村 东南侧，450 m 约60人 6 君塘镇卫生院 西南，170m 约30人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 7 柳家沟 东侧，170 m 约25人 8 州河 南侧，200 m 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 运营期：本项目新增1个排气筒，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值二级标准，原项目排气筒执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013），详见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 标准名称及代号 执行级别 标准限值 备注 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） / 颗粒物：浓度≤30mg/m3 原排气筒 SO2：浓度≤200mg/m3 NOx：浓度≤300mg/m3 氟化物：浓度≤3mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) / 颗粒物：浓度≤80mg/m3 新增排气筒 2、废水： 本项目不新增生活废水，生活废水经旱厕收集后农用施肥，禁止外排。 脱硫除尘废水经沉淀处理后，全部循环使用，禁止外排。 3、噪声：施工期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中2类。 LAeq：2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)； 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中2类。 LAeq：2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)； 4、固体废物：本项目不新增生活垃圾，产生的针状焦粉尘继续用作原料，执行一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活废水经旱厕收集后农用施肥，禁止外排；因此，废水不设总量控制指标。 本项目涉及总量控制指标TSP。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期大气污染排放及治理 施工期间产生废气主要为运输车辆运行、装卸设备及材料产生的扬尘。为了减轻扬尘对周围环境的影响，在作业现场应采取相应的防护措施，如加遮盖物，干燥天气时增加地面湿度。主要采取以下防护措施： ①运输车辆限速运行，避免车辆扬尘； ②装卸设备及材料时轻拿轻放； ③及时对场地内进行洒水降尘； ④对场内的废包装材料和废边角料等垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾等行为。 在项目施工期采取了上述防治措施后，其施工期产生的废气浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对周围大气环境影响较小。 水环境影响分析 本项目施工期产生的污水主要为施工废水人员产生的生活污水。 根据本工程施工实际情况，项目不设置施工营地。 施工现场施工人员施工高峰期约10人，施工人员产生的生活污水约为0.5m3/d。主要污染物为COD 和氨氮，浓度值分别约 350mg/L和35mg/L。施工现场施工人员产生生活污水利用现有的排水设施排入已有的化粪池处理后用作农肥不外排。 声环境影响分析 噪声源主要为在对构筑物的室内外进行装修、钻机、切割机等产生的噪声。由于本项目工程量小，施工期高噪声设备较少，且施工地点相对位于室内。通过缩短施工时间、优化施工布局，选用低噪设备，加强设备检修等措施，禁止夜间施工；禁止现场切割。确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。建设单位应加强与周边企业日常沟通，取得周围受影响单位和人员的同意和谅解，避免因噪声污染而引起纠纷。 固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废弃物主要是车间改造过程中的建渣、装修过程中产生的废材料和生活垃圾，生活垃圾由装修人员自行将垃圾打包放入厂区生活垃圾桶统一处理，项目施工过程中产生的建筑垃圾，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达到一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气的产生和治理措施 本项目实施后，建设内容：6000万块砖的产排污：堆场粉尘、原料破碎-筛分-搅拌过程产生的粉尘、隧道窑烟气、石墨粉灌装粉尘、石墨粉储罐粉尘砖产量不变，只增加了石墨粉灌装粉尘、石墨粉储罐粉尘。 （1）石墨粉灌装粉尘及石墨粉储罐粉尘 项目石墨粉灌装及储罐过程会产生一定量的粉尘，粉尘点采用集气罩收集，然后经布袋除尘器处理，处理后的废气采用15m以上排气筒有组排放。本项目采用0.2%产排污系数，在原料罐设置5*10m的集气罩，螺旋灌装机设置5*5m的集气罩对粉尘进行收集，集气罩捕集率约 90%，风量为5000m3 /h，捕集后的粉尘经式布袋除尘器收集后回用，除尘机除尘效率为99%，因此本项目处理后排放的粉尘为0.288t/a，0.0329kg/h，余10%未捕集的粉尘以无组织的形式排放，该部分排放量为3.2t/a，0.365kg/h。本项目模压车间无组织粉尘排放量为3.488t/a，0.398kg/h。 无组织粉尘大部分自然沉降，厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求。 （2）治理措施 本项目石墨粉灌装及储罐过程产生粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理，处理后的废气采用15m排气筒有组排放。 表 4-1 项目废气产生及治理措施一览表 污染因子 车间 产污环节 治理措施 产生量 排放量 排放方式 粉尘 石墨罐装车间 罐装 设置集气罩收集粉尘， 并通过布袋除尘机处理。 16t/a 1.744t/a，0.199kg/h 无组织 储罐 设置集气罩收集粉尘， 并通过布袋除尘机处理。 16t/a 1.744t/a，0.199kg/h 无组织 （3）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版)》，本项目属于登记管理。本次环评建议排污单位参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求开展例行监测计划。本项目废气自行监测内容及监测频率如下： 表4-2项目环境例行监测计划一览表 序号 类别 监测点位 监测因子 监测频次 备注 1 废气 隧道窑烟囱 颗粒物、SO2、NO2、氟化物 1次/年 原项目排气筒 2 粉尘 破碎搅拌区排气筒 粉尘 1次/年 原项目排气筒 3 粉尘 石墨排气筒 粉尘 1次/年 新增排气筒 4 粉尘 厂界四周 粉尘 1次/年 2、大气环境影响分析 本项目产生的颗粒物采取除尘器处理后+15m烟囱高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中的标准限值，本项目对周边大气环境保护目标的影响较小。因此大气环境影响可接受。 二、地表水环境影响和保护措施 1、废水产生与排放情况 本项目不新增劳动人员，生产工艺无生产废水产生，地表水环境影响不新增。加强原环评地表水治理措施，雨污分流措施，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排措施，生产废水循环利用措施。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声产生情况 本项目运营期噪声主要是灌装机车辆运输等产生的，噪声源强在70dB(A)。 本项目已采取的减噪措施有： ①采用低噪声设备； ②所有产噪设备均布置于生产厂房内部，利用厂房隔声减小噪声对外环境的影响； ③采用工程防治措施，设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 2、噪声环境影响分析 项目各设备布置于车间内，本次评价将其等效为一个点声源。 ①点源衰减模式 式中：LA(r)——距离声源r米处噪声预测值，dB(A) LA(r0) ——距离声源r0米处噪声预测值，dB(A) r0——参照点到声源的距离，m r——预测点到声源的距离，m ——墙体隔声，dB(A) ②多源噪声叠加模式 式中，L——总声压级，dB(A)； Li——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 ③场界噪声预测 项目厂界噪声预测结果见表4-3。 表4-3 项目区各厂界预测噪声值[dB(A)] 预测点 贡献值 厂界距离（m） 背景值 厂界值 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 南厂界 65 50 56.9 41.6 56.9 41.6 ≤60 ≤50 北厂界 65 100 53.9 47.2 53.9 47.2 ≤60 ≤50 西厂界 65 120 52.7 46.3 52.7 46.3 ≤60 ≤50 东厂界 65 30 56.9 41.6 56.9 41.6 ≤60 ≤50 由表4-3可知，原项目竣工验收监测点位北面，南面，西面（布点位置见监工验收报告），项目设备位置距离南面与东面距离差不多，东面引用南面数据进行分析。本项目各设备在采取减震降噪措施的情况下，项目四周厂界昼间噪声贡献值均能满足GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求；50m范围内无敏感点。项目噪声对周围环境影响较小。 3、监测计划 表4-4 噪声监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 监测方法 厂界 等效声级 1次/季度，监测1天，昼间一次 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求进行 综上所述，项目实施后，项目厂界昼间环境噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限制。 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1）一般固废 （1）废包装材料 购入的原材料包装产生的废袋子等废包装材料，产生量约为0.2t/a，回收利用。 生活垃圾 本项目不新增人员，无新增生活垃圾。 （3）除尘器粉尘 本项目石墨粉灌装及储罐过程中设置布袋除尘机收集处理粉尘，袋内收集的粉尘量为28.8t/a，作为原料回用。 2）危险废物 主要包括生产人员使用的手套等，产生量约 0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2021 版）》 中“HW08 废矿物油与含矿物油废物/非特定行业”，危废代码 900-249-08。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、现有防渗措施 本项目在现有厂房预留车间进行生产活动。经调查，现有厂房已采取防渗混凝土+2mm 环氧树脂地坪进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。地下水防渗原则。 2、本项目拟采取的防渗措施 根据本项目对地下水污染程度的可能性大小，分别将污染区分为重点防渗区、一般防渗区。 重点防渗区：生产废水处理 一般防渗区：生产车间及其他区域、一般固废暂存间。 （2） 分区防治措施 根据地下水分区防控和项目的实际情况，项目的分区防渗情况如下： 重点防渗区：沉淀池 一般防渗区：其他区域。 表 4-6 本项目防渗分区表 防渗分区 包括内容 防渗要求 现有防渗措施 本项目拟建新增防渗措施 重点防渗区 生产废水处理 基础必须防渗，防 渗层为至少1米厚 粘土层（渗透系数 ≤10-7cm/s），或2 毫米厚高密度聚 乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材 料，渗透系数 ≤10-10cm/s。 基础必须防渗，防 渗层为至少1米厚 粘土层（渗透系数 ≤10-7cm/s），或2 毫米厚高密度聚 乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材 料，渗透系数 ≤10-10cm/s。 一般防渗区 生产车间及其他区域 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或 参照GB18598执行 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 一般固废暂存间 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ， K≤1×10-7cm/s；或 参照GB18599执行 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 表4-7 地下水、土壤监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 监测方法 地下水 pH、NH3-N、耗氧量、石油类、总硬度、铅、总大肠菌群 运行三年一次 《环境影响评价技术导则-地下水环境》中相关要求进行 土壤 45项常规监测因子 运行三年一次 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中相关要求进行 综上所述，通过采取上述措施后，项目正常生产过程中不会对区域地下水的污染影 响较小。 六、三本帐 本项目改扩建后全厂污染物三本账见下表所示： 表4-7 项目扩建后污染物排放一览表 类别 污染物名称 现有工程的年排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 本项目年排放量（t/a） 本项目建成后全厂的年排放量（t/a） 增减量（t/a） 废气 颗粒物 2.75 0 3.488 6.238 3.488 SO2 42.17 0 0 42.17 0 NO2 9.94 0 0 9.94 0 氟化物 0.68 0 0 0.34 0 固废 一般废弃物 6.0 0 6.0 危险废物 0.1 0.1 七、环境风险影响和保护措施 1、评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B 和《企业突发 环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对全厂涉及的化学品的贮存情况进行辩识。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，危险物质数量与临界量比值（Q）的计算方法如下： 当只涉及一种污染物时，计算该物质的总量与临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。并进一步预估其工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）。 本项目生产工艺简单，不涉及环境风险物质。属于Q小于1的情况，核定环境风险潜势为I。综上，本项目环境风险等级为简单分析，具体为在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境风险防范措施等方面给出定性的说明。 2、环境风险识别 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三 种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目主要事故单位为天然气管道，主要事故管道、弯曲连接、阀门、储罐可能导致物质的释放与泄露，发生毒害、火灾活爆炸事故。 3、环境风险影响分析 1）污染治理设施非正常运行 废气治理设施（除尘脱硫装置）出现故障，会造成生产废气未经处理直接排放或超标排放的事故，影响大气环境和工作人员健康。 火灾、爆炸事故影响分析 火灾爆炸事故主要为针状焦颗粒物等遇点火源等引发的火灾及燃爆事故。火灾事故产生的浓烟会以起火点为中心在一定范围内降落大量烟尘，局部气温、气压、能见度等会 产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；火灾事故同时伴随着物料的泄漏影响周围大气地表水环境。火灾对周围环境的影响体现在火灾期间有毒烟气对周围环境的影响，这种影响一般是短暂的。燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，其烟气对眼睛、呼吸道以及皮肤有一定的刺激性，过度接触可导致头痛、发寒、发烧、呕吐等症状。按此分析，一旦发生火灾，项目区内工作人员有可能过度接触有毒烟气从而引起上述不良症状甚至窒息而死亡，而与火灾现 场有一定距离的人，其眼睛、呼吸道及皮肤将在短时间内不同程度地受到一定的刺激。同时火灾中的各种物质燃烧会产生各种有害气体和烟尘，沿下风向扩散，对下风向的人员和环境造成危害。 4、风险管理及减缓措施 ①科学设计，严格管理。针对项目潜在的火灾风险，要求项目工程设计要科学规划，合理布置，保证施工质量，完善安全制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）在项目内配备足够数量的灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ③为防止危险品发生泄漏而污染附近的土壤及水体，采用桶、瓶等专用储存容器的密封性应良好，放置时须防破损。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ④项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物，确保危废得到妥善处置。 5、事故应急预案 根据国家相关法律法规，结合公司实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不 乱，争取时间，减少危害”的原则，公司应结合项目经营特征制定突发环境事故应急救 援预案： ①企业应成立风险事故应急救援指挥领导小组。 ②指挥领导小组负责企业环境事故应急预案的制定、修订，做好事故发生时各部门及人员分工。 ③制定火灾应急措施。 ④当发生火灾事故时，第一发现者应迅速向保卫值班人员或相关领导报告并及时拨 打“119”报警电话说明火情和燃烧物及准确地点，并等候消防车，指引行车路线到火灾现场。 ⑤当发生火灾后，除及时报警外，应急领导小组要立即组织员工进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用消防设施器材进行灭火。 ⑥应急领导小组定期组织公司职工进行消防演练。 风险评价结论：公司在运营过程中使用的天然气危险废物不构成重大危险源。全厂主要风险事故原因为：厂内储存的原辅料、危险废物泄露污染地下水及火灾爆炸事故。企业在做好相关风险防范和应急措施，完善消防设施的配备，可有效避免环境事故和火灾事故的发生，项目的建设从环境风险角度而言是可行的。 八、环保措施一览表 表4-8 环保投资估算一览表 序号 环保措施 治理方案 投资（万元） 备注 1 生产废水 脱硫除尘废水经三级沉淀池沉淀后循环使用。 / 依托 2 生活废水 经旱厕收集，用作农肥，不外排。 / 依托 3 噪声治理 螺旋灌装机基础减震。 5 依托 4 固体处置 垃圾收集桶，含油抹布垃圾桶收集转运至乡镇垃圾处理站 / 依托 5 粉尘 新增袋式除尘器一台 25 依托 合计 30 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除尘器 | 颗粒物 | 处理后，针状焦用作原料 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、氨氮、SS、TP、TN | 经旱厕收集后，用作农肥，不外排。 |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 厂房隔声、基座减振，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中 2类。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设垃圾袋装收集，日清日运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面“三防措施”，地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 周边不涉及生态保护目标。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强生产管理及操作人员的安全教育；制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练；配置灭火器等消防器材及报警系统， |
| 其他环境 管理要求 | 强环境管理，设专人负责设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放，切实保证污染防治措施的正常有效实施；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生。落实排污单位自行监测计划，规范化设置排污口。 |

# 六、结论

宣汉县杨家河页岩砖厂年产八千吨石墨负极材料项目，符合国家当前产业政策，建设地址符合宣汉县土地利用规划。项目运营过程中尽管不可避免产生一定量的噪声和固体废物，但与之配套的环保设施比较完善，治理方案选择合理，只要认真加强管理、落实环保措施，完全能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施的前提下，从环境角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.75t/a |  | 0 | 3.488t/a | 0 | 6.238t/a | 3.488t/a |
|  | SO2 | 42.17t/a | 42.17t/a | 0 | 0 | 0 | 42.17t/a | 0 |
|  | NO2 | 9.94t/a | 9.94t/a | 0 | 0 | 0 | 9.94t/a | 0 |
|  | 氟化物 | 0.68t/a |  | 0 | 0 | 0 | 0.68t/a | 0 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 6t/a |  |  |  |  | 6t/a |  |
| 危险废物 | 含油抹布 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

本项目