宣环审〔2022〕28号

达州市宣汉生态环境局

关于天然气综合利用项目（LNG）二期环境影响报告书的批复

宣汉宏浩能源科技发展有限公司：

你公司《天然气综合利用项目（LNG）二期环境影响报告书》（下称“报告书”）及《天然气综合利用项目（LNG）二期环境影响报告书技术评审会专家意见》（以下称“专家意见”）收悉。经审查，现批复如下：

- 原则同意技术评审会专家意见。项目位于四川达州普光化工园区普光功能区，主要建设内容新征用地约132.02亩，新建100万方/天的天然气液化装置一套；一台20000立方液化天然气全容罐；配套的公辅装置（LNG 装车系统、加注区、空压站、软化水装置、循环水设施、联合变电所、控制室、地面火炬等）及安全环保设施；项目建成投产后可实现年产23万吨液化天然气产能。总投资53000万元，其中环保投资874万元。

项目属《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，符合国家产业政策。项目在严格按照报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、内容和拟采取的环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。你单位须全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目设计、建设与运营期应重点做好以下工作：

（一）严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项污染防治措施。

（二）强化施工期环境管理。施工过程充分考虑生态环境管理要求，优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工工地，减少施工作业造成的生态破坏、环境污染及对周边居民产生的活动干扰。

（三）加强废水处理措施。施工废水收集沉淀后循环使用，不外排；运营期项目实施雨污分流，装置区周边设置围堰及环沟，合理设置初期雨水池、应急事故池，并做好防腐防渗防雨淋处理；项目运营期再生分离器产生的凝液经过滤器滤除杂质后，用于胺系统的补充水回用，不外排；脱水再生器冷却器凝液经吸烃活性炭吸附烃类物质后（产生分离水），再经过滤器滤除杂质后，用于胺系统的补充水回用，不外排；脱盐水间排水及软化水装置排水排入园区管网；生活污水由化粪池收集后排入园区管网，最终由宣汉县普光工业园区污水处理厂处理达标后排放。

（四）加强施工期废气的污染防治。场地实施洒水降尘、冲洗进出车辆、及时清扫路面撒土，运输车辆采取遮盖、密闭措施。加强临时堆土和建筑材料堆放场的挡护措施,抑制扬尘对周边环境的影响。

（五）加强噪声控制措施。选用低噪声设备，通过采取合理布局、基础减震、建筑隔声、消声减振装置等措施，减少噪声影响。

（六）加强固体废弃物的收集处理。施工期施工人员产生的生活垃圾定期交由环卫部门处理，土石方用于厂内平整，废材料由供货商统一回收，建筑垃圾统一收集后定期送往就近垃圾处理场处理。运营期生活垃圾由环卫部门统一收集处理，废制氮装置废过滤器，在更换时交由供货厂商回收；项目产生的废油、废活性炭、脱汞剂等危险废物应按照国家危险废物管理要求进行管理，并委托有危废处理资质的单位处理。

（七）危废暂存间应按相关规范设置建设，做好基础防渗，并设立警示标志；企业加强危险废物管理，做好危险废物管理计划和管理台账记录，并按照相关规范定期申报。

（八）项目应设置风险控制措施、制定风险处置措施、应急处置预案、救援疏散方案，建立应急警报系统、应急指挥系统、消防系统等，并配备在线式可燃气体报警仪、便携式可燃气体检测仪、紧急连锁装置等，并对主要装置区应进行分区防渗处理，设置事故池，制定环境风险应急预案并进行备案。

（九）加强项目营运期生态环境管理，确保各项污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。

（十）项目运营期存在天然气泄漏造成环境事风险故，建设单位应结合项目及周边环境实际,有针对性地制定环境风险防范减缓措施和事故应急预案，并加强培训和演练。构建与当地政府和相关部门相衔接的区域环境风险联防联控机制，一旦发生环境风险事故,立即启动环境风险应急预案，确保生态环境安全。

（十一）认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。项目实施过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（十二）项目建设运营应依法办理其他相关手续。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、若本批复下达5年后项目方开工或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1、项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

2、未按照报告书及批复要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

3、环境影响报告书、公众参与或其他相关内容存在弄虛作假情况。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2022年9月21日